Toruń, dnia 25 maja 2018 r.

Zapytanie ofertowe

Przedszkole Miejskie nr 6 przy ul. Szosa Chełmińska 130 w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na zadanie remontowe pn.: „Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru zgodnie z wytycznymi ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych”

I.  Przedmiot zamówienia:

## Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru zgodnie z wytycznymi ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w Przedszkolu Miejskim nr 6 przy ul. Szosa Chełmińska 130 w Toruniu a w szczególności:

## II. Zakres prac i materiałów.

- wykonanie projektu systemu i uzgodnienie go z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,

- stosownie do przedstawionych planów obiektu przewiduje się zastosowanie następujących podzespołów:

- centrala pożarowa IGNIS 2040 - 1szt,

- optyczna czujka dymu DOR - 33szt

- czujka ciepła TUP-40 - 2 szt

- gniazdo czujki G-40 - 35szt

- wskaźnik zadziałania WZ-31 - 1szt

- ROP + ramka maskująca ROP-63 - 3szt

- sygnalizator SA-K7N - 3szt

- puszka rozgałęźna PIP 1A/0,375A - 3szt

- akumulatory 7Ah/12V - 2 szt

- przewód YnTKSYekw Technokabel - 450szt

- przewód HDGS Bitner  - 30szt

- zakres prac:

- położenie okablowania - 43szt

- montaż urządzeń - 43szt

- konfiguracja centrali - 1szt

- wykonanie dodatkowego pola w RN i poprowadzenie zasilania do CSP - 1szt

## Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz na podstawie oględzin i pomiarów dokonywanych na terenie obiektu.

## III. Zawartość oferty  - Oferta musi zawierać:

1.  Wypełniony formularz ofertowy

Cena ofertowa zadania ( cena netto + VAT ) winna obejmować:

- wartość robót wynikającą z projektu zagospodarowania, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz oględzin zakresu robót przeprowadzonych na terenie realizacji zadania,

- koszty wszystkich robót nie ujętych w w/w dokumentach  a bez których to robót wykonanie zadania byłoby niemożliwe.

2. Termin realizacji zamówienia:

-  rozpoczęcie robót -   25.06.2018r.

-  zakończenia robót -  do 15.08.2018r.

3. Na wykonane prace wymagane jest udzielenie 36 miesięcznej gwarancji.

4. Oferty prosimy składać w siedzibie Przedszkola Miejskiego nr 6 przy ul. Szosa Chełmińska 130 w Toruniu {gabinet dyrektora} lub przesłać mailowo na adres przedszkole06@poczta.onet.pl w terminie do dnia 06.06.2018 r.

5. Osobą upoważnioną ze strony zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest
 Pani Dorota Pesta tel./fax: 56 652 90 10

III.	Rozliczenie zadania: ryczałt

Załączniki :

- Formularz ofertowy

- Wzór umowy

- ekspertyza techniczna rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

Formularz ofertowy

| PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru zgodnie z wytycznymi ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych |
| --- | --- |
| ZAMAWIAJĄCY | Przedszkole Miejskie nr 6 przy ul. Szosa Chełmińska 130 w Toruniu |
| WYKONAWCA Adres NIP Regon Numer telefonu/fax internet http:// e-mail |  |
| CENA OFERTOWA NETTO (BEZ PODATKU VAT) -CYFROWO -SŁOWNIE |  |
| % PODATKU VAT kwota podatku |  |
| CENA BRUTTO ( Z PODATKIEM VAT) -CYFROWO - SŁOWNIE |  |

Termin realizacji zamówienia:

Rozpoczęcie robót:……………………………………….

Zakończenie robót:………………………………………..

Pieczątka i podpis :

…………………………………